## Slide 1: Στρατηγικη Μελετη περιβαλλοντικων επιπτωσεων
Εθνικο σχεδιο της κυπρου για την ενεργεια και το κλιμα
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ La Solas Services – AEOLIKI Ltd.
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Παρουσίαση του Έργου
Στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την Ενέργεια
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Μεθοδολογία ΣΜΠΕ
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Σχέδιο Διαχείρισης

## Slide 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργειας και το Κλίμα» χρηματοδοτήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος
Η Μελέτη αξιολογεί τις επιπτώσεις του Σχεδίου: «βιοποικιλότητα, πληθυσμό, ανθρώπινη υγεία, χλωρίδα και πανίδα, έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά, ατμόσφαιρα, κλιματικούς παράγοντες, υλικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπίο, και τις αλληλεπιδράσεις / συσχετίσεις όλων των παραπάνω»
Η Μελέτη επίσης περιλαμβάνει «τα μέτρα που προτείνονται για την αποφυγή μετριασμό και εξάλειψη στον δυνατό βαθμό όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως αποτέλεσμα εφαρμογής του Σχεδίου, καθώς επίσης την τεκμηρίωση (με περιβαλλοντικούς όρους) των εναλλακτικών προτάσεων / μέτρων που έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο»

## Slide 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ΣΜΠΕ ετοιμάστηκε παράλληλα με την εκπόνηση του Τελικού Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα,
Εξετάστηκαν τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές τα οποία αναλύθηκαν διεξοδικά στην μελέτη αντικτύπου για τον Κανονισμό της Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα (Μελέτη Αντικτύπου, Θεόδωρος Ζαχαριάδης και άλλοι, 2019)

## Slide 5: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Μελέτη εντόπισε τις πολιτικές και μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο και για τις οποίες (α) πρέπει να υποβληθεί εξειδικευμένη ΣΜΠΕ, όταν οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός τους – γίνονται εισηγήσεις για τα θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την ετοιμασία της εξειδικευμένης ΣΜΠΕ,
Τέλος η Μελέτη περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση των επιμέρους ΣΜΠΕ που απαιτούνται : σημεία που πρέπει να προσεχθούν και να συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο των Μελετών

## Slide 6: ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 24% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2005 (Ευρωπαϊκός στόχος 40%)
Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας συνολικά κατά 32% στην ΕΕ μέχρι το 2030. Δεν έχουν αποφασιστεί μέχρι στιγμής δεσμευτικοί στόχοι για την Κύπρο – με τα μέτρα που προτείνονται επιτυγχάνεται συνολική διείσδυση μέχρι 20.7 % και επί μέρους: ΑΠΕ 26.3%, Μεταφορές 7.3% και Ψ/Θ 39%
Αύξηση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά 2.7% και της ενέργειας στην τελική χρήση κατά 7.3% (σε σχέση με το 2021)

## Slide 7: ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εξασφάλιση του ανταγωνισμού σε ενοποιημένες αγορές ενέργειας
Ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές
Προαγωγή της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού
Στοχευμένη Έρευνα και Καινοτομία για συνεισφορά προς επίτευξη των στόχων

## Slide 8: ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Ενεργειακή Απόδοση,
Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού
Εσωτερική Αγορά Ενέργειας,
Έρευνα, Καινοτομία, Ανταγωνιστικότητα

## Slide 9: ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μείωση θερμοκηπιακών αερίων
Απόβλητα
Βιομηχανία
Υπηρεσίες
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Χρήσεις γης
Ιδιωτικός τομέας
Εκπαίδευση
Ανταγωνιστικότητα
Ανταγωνισμός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή ενέργειας, διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ποιότητα αέρα
Οικιακοί καταναλωτές, ευάλωτοι και μη
Δικαιώματα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
Κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Δημόσιος τομέας
Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού
Εσωτερική Αγορά Ενέργειας
Παροχή φυσικού αερίου / Παραγωγή ενέργειας
Μεταφορές, δημόσιες και ιδιωτικές

## Slide 10: ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ
ΤΟΜΕΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και ΜΕΤΡΑ
Ενέργεια | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας Καθαρότερο μίγμα καυσίμων
Μεταφορές | Προώθηση της χρήσης ηλεκτρισμού στις μεταφορές Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στις μεταφορές Περιορισμός της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος – Μαζικά Μέσα μεταφοράς Υποδομές
Βιομηχανία | Ανάκτηση ψυκτικών αερίων Στοχευμένα μέτρα παροχής κινήτρων
Γεωργία / κτηνοτροφία | Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων Στοχευμένα μέτρα παροχής κινήτρων
Απόβλητα | Διαλογή στην πηγή – μείωση παραγωγής αποβλήτων Ανακύκλωση Προώθηση αναερόβιας χώνευσης για επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων Ανάκτηση βιοαερίου από παλαιούς χώρους απόρριψης απορριμμάτων Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
Έρευνα και καινοτομία | Στρατηγικές και στόχοι
Οριζόντια | Φορολογική μεταρρύθμιση Χρήση μηχανισμών ευελιξίας Ενημέρωση -Ευαισθητοποίηση

## Slide 11: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Όλα τα προτεινόμενα μέτρα επηρεάζουν το ενεργειακό μείγμα στους κύριους τομείς του συστήματος:
Ηλεκτροπαραγωγή
Μεταφορές
Θέρμανση & Ψύξη
επηρεάζοντας με την σειρά τους τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου

## Slide 12: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έγινε για τις επιλεγμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους για το σύνολο των μέτρων του Σχεδίου τα οποία εντάσσονται στους κάτωθι τομείς:
Απόβλητα,
Γεωργικός / κτηνοτροφικός τομέας,
Ηλεκτρική Ενέργεια,
Ψύξη και θέρμανση,
Μεταφορές

## Slide 13: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Η Μελέτη Αντικτύπου εξέτασε δύο σενάρια:
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Με τα ισχύοντα μέτρα και πολιτικές (68 μέτρα)
ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα (επιπρόσθετα 24 μέτρα)

## Slide 14: ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία ζωικών αποβλήτων,
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα
Μείωση των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων με τη διαλογή σε επίπεδο παραγωγής
Μείωση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων στις χωματερές
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων
Ανακύκλωση βιοαερίου από παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων
Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων

## Slide 15: ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα
Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020 του ΥΓΑΑΠ,
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει την χρήση ΑΠΕ (τελική χρήση) στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα
Ενίσχυση δράσεων δενδροφύτευσης,
Σχέδια στήριξης για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης στον γεωργικό τομέα

## Slide 16: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα : Νέα Έργα
Στα τέλη του 2021 όλες οι μονάδες της ΑΗΚ θα αντικαταστήσουν τα υγρά καύσιμα με φυσικό αέριο,
50 MW συγκεντρωτικά ηλιοθερμικά συστήματα μέχρι το 2021,
390 MW φωτοβολταϊκά συστήματα (2021 – 2030),
33 MW μονάδες βιομάζας (2021 – 2030),
Δύο νέοι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί Συνδυασμένου Κύκλου υψηλής απόδοσης συνολικής ισχύος 432 MW, οι οποίοι θα λειτουργούν ως σταθμοί βασικού φορτίου με καύσιμο φυσικό αέριο,
Η σημαντική διείσδυση των ΦΒ μονάδων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την διείσδυση των μονάδων αποθήκευσης συνολικής ισχύος 41 MW μέχρι το 2030. Οι Σταθμοί αποθήκευσης βασίζονται σε μπαταρίες Li-ion με 4 ώρες αποθήκευση, που ισοδυναμεί με 164 MWh αποθήκευση μέχρι το 2030,
130 MW (1,040 MWh) μονάδες αντλιοταμίευσης μέχρι το 2027,
Το 2024 θα σταματήσει η λειτουργία των παλαιών ρυπογόνων μονάδες της ΑΗΚ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας (η ισχύς του σταθμού μειώνεται αισθητά από 450 MW σε 102 MW). Θα λειτουργούν μόνο οι νέες μονάδες ΜΕΚ (ισχύος 102 MW) χαμηλών εκπομπών SO2, ΝΟx.

## Slide 17: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα : Επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή
Αντικατάσταση υγρών καυσίμων (HFO και DFO) με φυσικό αέριο μέχρι το 2021,
Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (GWh) φτάνει το 26% το 2030 (~ 2,000 GWh) ,
Αυξάνεται σημαντικά η ηλεκτροκίνηση (κατανάλωση 91 GWh το 2030) με αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου,
Η χρήση φυσικού αερίου παραμένει σταθερή μέχρι το 2030 (~ 5,000 GWh),
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στις 6,700 GWh το έτος 2030

## Slide 18: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα : Αέρια Θερμοκηπίου
Η εισαγωγή του ΦΑ σε πρώτο στάδιο και των ΦΒ και ηλιοθερμικών μονάδων σε δεύτερο στάδιο συνεισφέρουν στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου στον που εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας (ETS). Οι συνολικές εκπομπές CO2 eq του Συστήματος Εμπορίας μειώνονται από 3,240 ktons το 2021 σε 2,470 ktons το 2030,
Η μείωση των εκπομπών CO2 eq που δεν εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας επιτυγχάνεται σε μικρότερο βαθμό, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεγάλης εξάρτησης του τομέα των μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα. Οι εκπομπές μειώνονται από 5,550 ktons το 2021 σε 4,780 ktons το 2030.

## Slide 19: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα : Αέριες Εκπομπές
Η εισαγωγή των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού (κυρίως μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ) μαζί με το μίγμα καυσίμων που θα χρησιμοποιηθεί (κυρίως η εισαγωγή του ΦΑ και η δραστική μείωση της χρήσης HFO στην ηλεκτροπαραγωγή) οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων ρύπων:
NOx από 6.37 ktons το 2021 σε 4.87 ktons, (10.82 ktons το 2021 σε 8.09 ktons)
PM10 από 1.56 ktons το 2021 σε 1.46 ktons,
PM2.5 από 1.36 ktons το 2021 σε 1.28 ktons, (1.56 ktons το 2021 σε 1.46 ktons)
SO2 από 3.52 ktons το 2021 σε 0.86 ktons, (3.64 ktons το 2021 σε 0.96 ktons)

## Slide 20: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματισμένες Πολιτικές και Μέτρα : Νέα Έργα
Έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης «EuroAsia interconnector» δυναμικότητας 1,000MW,
Ένας νέος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου υψηλής απόδοσης συνολικής ισχύος 216 MW, ο οποίος θα λειτουργεί ως σταθμός βασικού φορτίου με καύσιμο φυσικό αέριο,
Καμία νέα επένδυση σε αεριοστροβίλους, ατμοστροβίλους και μονάδες ΣΗΘ ,
Καμία επένδυση σε μονάδες αποθήκευσης,
Οι εγκαταστάσεις ΦΒ αυξάνονται σημαντικά : μέχρι το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς των ΦΒ θα φτάσει τα 1,680 MW (από 380 MW το 2021) σε σύγκριση με τα 930 MW το 2030 του πρώτου σεναρίου. Αυτή η μεγάλη αύξηση είναι εφικτή λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης,
Τα έργα αντλιοταμίευσης παραμένουν αμετάβλητα όπως στο Σενάριο 1.

## Slide 21: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματισμένες Πολιτικές και Μέτρα : Νέα Έργα
50 MW Συγκεντρωτικά Ηλιοθερμικά το 2021,
58 MW μονάδες βιομάζας (2021 – 2030)
Σημαντική διείσδυση των ΦΒ την περίοδο 2020- 2030, ως αποτέλεσμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, και όχι από την διείσδυση της αποθήκευσης η οποία είναι μηδενική στο σενάριο αυτό μέχρι το 2030.
130 MW (1,040 MWh) αντλιοταμίευσης μέχρι το 2027
Το 2024 θα σταματήσει η λειτουργία των παλαιών ρυπογόνων μονάδες της ΑΗΚ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας (η ισχύς του σταθμού μειώνεται αισθητά από 450 MW σε 102 MW). Θα λειτουργούν μόνο οι νέες μονάδες ΜΕΚ (ισχύος 102 MW) χαμηλών εκπομπών SO2, Νοx

## Slide 22: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα : Επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή
Αντικατάσταση υγρών καυσίμων (HFO και DFO) με φυσικό αέριο μέχρι το 2021,
Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (GWh) φτάνει το 44% το 2030 (~ 2,720 GWh) ή το 54% λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Interconnector,
Αυξάνεται σημαντικά η ηλεκτροκίνηση (κατανάλωση 211 GWh το 2030) με αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων,
Η χρήση φυσικού αερίου παραμένει σταθερή μέχρι το 2030 (~ 4,000 GWh),
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στις 7,500 GWh το έτος 2030 ,
Μέσω του interconnector εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 1,600 GWh το 2030

## Slide 23: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα : Αέρια Θερμοκηπίου
Με την ηλεκτρική διασύνδεση επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διείσδυση των ΦΒ και μειώνονται οι εκπομπές CO2 eq κατά 400 ktons το 2030 (συνολικές εκπομπές 2,014 ktons το 2030) σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο. Λόγω των μέτρων εξοικονόμησης η μειωμένη ζήτηση συνεισφέρει επίσης στην μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου,
Οι εκπομπές που δεν υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας μειώνονται κατά 370 ktons το 2030 (συνολικές εκπομπές 2,430 ktons) σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην στροφή προς βιώσιμες μεταφορές μειώνοντας την χρήση του ιδιωτικού οχήματος.

## Slide 24: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα : Αέριες Εκπομπές
Η εισαγωγή των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού (κυρίως μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ) μαζί με το μίγμα καυσίμων που θα χρησιμοποιηθεί (κυρίως η εισαγωγή του ΦΑ και η δραστική μείωση της χρήσης HFO στην ηλεκτροπαραγωγή) οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων ρύπων:
NOx από 6.37 ktons το 2021 σε 4.52 ktons, (10.82 ktons το 2021 σε 7.74 ktons)
PM10 από 1.56 ktons το 2021 σε 1.33 ktons,
PM2.5 από 1.36 ktons το 2021 σε 1.18 ktons, (1.56 ktons το 2021 σε 1.36 ktons)
SO2 από 3.52 ktons το 2021 σε 0.49 ktons, (3.64 ktons το 2021 σε 0.59 ktons)

## Slide 25: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα
Μέτρα διείσδυσης νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών:
Τα επιβατηγά οχήματα με καύσιμο diesel, μειώνονται με τον χρόνο και αντικαθίστανται με οχήματα με καύσιμο βενζίνη, ή υβριδικά ή ηλεκτρικά. Παράλληλα εκτιμάται ότι ένας αριθμός οχημάτων θα καίει LPG (1,200 οχήματα το 2030):
Ηλεκτρικά επιβατηγά οχήματα (από 100 το 2021 σε 28,000 το 2030 σε σύνολο 625,000 επιβατηγών οχημάτων παντός τύπου),
Ηλεκτρικά φορτηγά (330 το 2030 σε σύνολο 15,000 φορτηγών παντός τύπου),
Υβριδικά επιβατηγά οχήματα (60,000 το 2030),
Δεν προβλέπονται δράσεις για προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων πέρα από την υποχρέωση της πρόσμιξης ποσοστού βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα. Η κατανάλωση των βιοκαυσίμων παραμένει σταθερή περίπου στα 46 εκ. lt.

## Slide 26: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα : Επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή /κατανάλωση ορυκτών καυσίμων
η κατανάλωση του καύσιμου diesel στις μεταφορές θα μειωθεί από 324 εκ. lt το 2021 σε 314 εκ. lt το 2030, η κατανάλωση βενζίνης θα παραμείνει σταθερή περίπου στα 515 εκ. lt, και η κατανάλωση του LPG θα αυξηθεί σημαντικά (από 425,000 lt το 2021 σε 1,600,000 lt το 2030),
Δεν προβλέπονται δράσεις για προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων πέρα από την υποχρέωση της πρόσμιξης ποσοστού βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα. Η κατανάλωση των βιοκαυσίμων παραμένει σταθερή περίπου στα 46 εκ. lt.,
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα αγγίξει τις 91 GWh in 2030 που αντιστοιχεί στο 1.4% της συνολικής ηλεκτρικής ζήτησης,
Η περαιτέρω αύξηση της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα ασκήσει πιέσεις στο προφίλ της ζήτησης καθώς η φόρτιση των μπαταριών δεν γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο και κατανεμημένη σε όλη την διάρκεια της ημέρας, κάτι που πιθανόν να αποτελέσει τροχοπέδη στην περεταίρω διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων

## Slide 27: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα
Μετακίνηση από την χρήση του επιβατηγού οχήματος ως βασικού μέσου μεταφοράς σε άλλες βιώσιμες επιλογές
μείωση του αριθμού των επιβατηγών οχημάτων κατά 130,000 μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2021:
ο στόλος των επιβατηγών βενζίνης από 470,000 οχήματα το 2021 μειώνεται σε 330,000 το 2030,
ο στόλος των υβριδικών από 5,200 το 2021 αυξάνει σε 46,000 το 2030,
η στροφή προς τα μαζικά μέσα μεταφοράς θα επιφέρει αύξηση του στόλου των λεωφορείων από 3,300 το 2021 σε 5,600 το 2030, με μεγάλο αριθμό (περίπου 450) να είναι ηλεκτρικά

## Slide 28: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα : Επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή /κατανάλωση ορυκτών καυσίμων
η κατανάλωση της βενζίνης μειώνεται κατά 31% (από 500 εκ. lt το 2021 σε 360 εκ. lit το 2030),
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει κατά 140% φτάνοντας τις 211 GWH το 2030,
Στροφή προς πιο βιώσιμους τρόπου μεταφοράς : η συνολική ενεργειακή ζήτηση του τομέα των μεταφορών είναι σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο.

## Slide 29: ΨΥΞΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα
Η εισαγωγή των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα συνεισφέρει στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στον τομέα της ψύξης και θέρμανσης. Η μεγάλη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) στην ψύξη και θέρμανση (από 32.6% το 2021 σε 39% το 2030) οφείλεται κυρίως από την διείσδυση των ηλιακών τεχνολογιών και των αντλιών θερμότητας.

## Slide 30: ΨΥΞΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα : Επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή /κατανάλωση ορυκτών καυσίμων
Η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 9.79 εκ. GJ to 2030,
Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel μειώνεται από 6.88 εκ. GJ σε 6.62 εκ. GJ,
Η κατανάλωση του pet coke μειώνεται από 3.16 εκ. GJ σε 2.12 εκ. GJ,
Η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται από 1.04 εκ. GJ σε 1.33 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 3.01 εκ. GJ σε 3.75 εκ. GJ.

## Slide 31: ΨΥΞΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα
Τα επιπρόσθετα μέτρα για Ψύξη και Θέρμανση που προνοούνται οδηγούν σε μείωση της ενεργειακής ζήτησης του τομέα Ψύξη – Θέρμανση κατά 4% σε σχέση με το Εναλλακτικό Σενάριο 1.

## Slide 32: ΨΥΞΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενες Πολιτικές και Μέτρα : Επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή /κατανάλωση ορυκτών καυσίμων
Η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 8.90 εκ. GJ το 2030,
Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel μειώνεται από 6.84 εκ. GJ σε 6.45 εκ. GJ,
Η κατανάλωση του pet coke μειώνεται από 3.15 εκ. GJ σε 2.15 εκ. GJ, Η
Η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται από 1.03 εκ. GJ σε 1.27 εκ. GJ, και
Η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 2.98 εκ. GJ σε 3.51 εκ. GJ
Το μερίδιο των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) στην ψύξη και θέρμανση αυξάνει ακόμη περισσότερο σε σχέση με το Σενάριο 1, από 32 % το 2021 σε 39.4% το 2030) λόγω της μεγαλύτερης διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών και των αντλιών θερμότητας

## Slide 33: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (14% χαμηλότερες το 2030 σε σύγκριση με το 2005, σε αντίθεση με μόλις 3% μείωση εκπομπών στο σενάριο με τα ισχύοντα μέτρα),
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, σε αντίθεση με τη μη συμμόρφωση στο σενάριο με τα ισχύοντα μέτρα,
Βελτίωση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα φθάσει το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 και θα οδηγήσει στη συμμόρφωση με τον αντίστοιχο στόχο σε επίπεδο ΕΕ, σε αντίθεση με το 20.7 % στο σενάριο με τα ισχύοντα μέτρα που δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της δέσμευσης σε επίπεδο ΕΕ,
Επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την επίτευξη μεριδίου 14% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2030, έναντι μόλις 7 % στο σενάριο με τα ισχύοντα μέτρα,
Βελτίωση της ποιότητας του αέρα χάρη στη μείωση των εκπομπών ρύπων NOx, PM και SO2 κατά 4.3%, 6.8% και 38.5% αντίστοιχα το 2030 σε σύγκριση με το σενάριο με τα ισχύοντα μέτρα, οδηγώντας σε λιγότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στον πληθυσμό της Κύπρου, μείωση των πρόωρων θανάτων που οφείλονται στη ρύπανση και μείωση των οικονομικών ζημιών που οφείλονται στην υγεία κατά 23.5 εκατομμύρια ευρώ το 2016

## Slide 34: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΜΠΕ (1)
Αποκωδικοποίηση του Εθνικού Σχέδιου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ) και των θεµατικών τοµέων του,
∆ιερεύνηση και ανάλυση σε σχέση µε την περιβαλλοντική διάσταση πιθανών εναλλακτικών δυνατοτήτων / σεναρίων του ΕΣΔΕΚ,
Συνοπτική και ουσιαστική περιγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης του Περιβάλλοντος σε επίπεδο εφαρµογής του ΕΣΔΕΚ,
Συνοπτική περιγραφή περιβαλλοντικών θεμάτων (environmental aspects) ενδιαφέροντος (βιοποικιλότητα, πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία, πανίδα & χλωρίδα, έδαφος, ύδατα, αέρας, κλιµατικοί παράγοντες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, πολιτιστική κληρονοµιά, τοπίο - σχέση µεταξύ τους) και καθορισµός της σχέσης τους µε το ΕΣΔΕΚ

## Slide 35: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΜΠΕ (2)
Προσδιορισµός περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του ΕΣΔΕΚ και θα επιλεγούν οι πλέον συναφείς και σηµαντικοί µε αυτό,
Πολυκριτηριακή περιβαλλοντική συγκριτική ανάλυση σεναρίων – Επιλογή Προτεινόμενου Σεναρίου (με βάση την περιβαλλοντική του διάσταση)
Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Προτεινόμενου Σεναρίου (κυρίως των σηµαντικών) λαµβανοµένων υπόψη των προτεινόµενων δράσεων και χαρακτηρισµός τους ως πρωτογενών / δευτερογενών, βραχυπρόθεσµων / µεσοπρόθεσµων / µακροπρόθεσµων, προσωρινών / µόνιµων, συνεργιστικών, θετικών / αρνητικών,
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Π1. Βιοποικιλότητα Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας οικοσυστηµάτων, Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού βιοτόπων και φυσικών περιοχών (διατήρηση της συνοχής των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές) Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και στην πανίδα, στις φυσικές περιοχές και στα προστατευόµενα είδη
Π2. Χλωρίδα Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων ειδών Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των ενδημικών ειδών, Διατήρηση και / ή αύξηση του συνολικού αριθμού των φυτικών ειδών Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών οικοσυστημάτων
Π3. Πανίδα Αποφυγή μείωσης του αριθμού των απειλούμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που διαβιούν), Αποφυγή μείωσης του αριθμού των ενδημικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που διαβιούν)

## Slide 36: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΜΠΕ (3)
Αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων του ΕΣΔΕΚ, καθορισµός του χαρακτήρα τους και διαµόρφωση τελικών συµπερασµάτων για την επίδραση του ΕΣΔΕΚ στους κύριους τοµείς του περιβάλλοντος,
Καθορισµός και παρουσίαση µέτρων αντιµετώπισης των επιπτώσεων,
Πρόταση προγράµµατος παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά την εφαρµογή του ΕΣΔΕΚ, µε βάση κατάλληλους περιβαλλοντικούς δείκτες,

## Slide 37: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΜΠΕ (4)
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προτείνει δύο σενάρια:
με ισχύοντα μέτρα, και
με προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα,
τα οποία ικανοποιούν βασικές παραµέτρους και απαιτήσεις σχεδιασµού, αλλά συγχρόνως αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής αλλά και επίπεδα επένδυσης.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δύο αυτών σεναρίων, συγκρίνονται στα πλαίσια της ΣΜΠΕ µε την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, η οποία αντιστοιχεί με το λεγόµενο «Βασικό Σενάριο» το οποίο χρησιµοποιείται ως βάση σύγκρισης. Σε κάθε περίπτωση και για τα δύο υπό μελέτη σενάρια, θεωρείται δεδοµένη η παραδοχή ότι γίνεται πλήρης αξιοποίηση της ήδη εγκατεστηµένης υποδοµής µε κατάλληλη οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υπαρχουσών υποδοµών και συστηµάτων.

## Slide 38: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και την λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών,
Επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα,
Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία,
Θετικές επιπτώσεις θα προκύψουν και από το σχέδιο δενδροφύτευσης 1,000,000 δένδρων ανά έτος που ισοδυναμεί με μείωση περίπου 200,000 τόνων CO2 το έτος,
Κατάληψη συνολική έκτασης 650 / 1775 εκταρίων
Πιθανός επηρεασμός περιοχών Natura
Επιπτώσεις στα λειβάδια Ποσειδωνίας
Επιπτώσεις στα παραποτάμια συστήματα
ΑΠΕ –
EuroAsia –
αντλιοταμίευση
ΑΠΕ
Μείωση CO2

## Slide 39: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Θετικές Επιπτώσεις :
Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
Συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη
Δημιουργία υποδομών που συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών
Νέες ευκαιρίες απασχόλησης
Μείωση του μεγέθους της ενεργειακής φτώχειας

## Slide 40: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Θετικές Επιπτώσεις :
Περιορισμός της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους
Συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη
Δημιουργία υποδομών που συμβάλουν στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας (μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης – περιβαλοντικού θορύβου – κατάστασης του περιβάλλοντος)

## Slide 41: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και την λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών,
Επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα,
Προστασία των εδαφών από την διάβρωση (μείωση εκπομπών θερμοκηπίου  περιορισμός επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής),
Κατάληψη συνολική έκτασης 650 / 1775 εκταρίων
Πιθανός επηρεασμός περιοχών Natura
Επιπτώσεις στο έδαφος κοντά στα παραποτάμια συστήματα
ΑΠΕ –
αντλιοταμίευση

## Slide 42: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και την λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών,
Επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα,
Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία,
Κατάληψη συνολική έκτασης 650 / 1775 εκταρίων
Πιθανός επηρεασμός περιοχών Natura
Επηρεασμός του θαλάσσιου αποδέκτη στον Κόλπο του Βασιλικού
Επιπτώσεις στα λειβάδια Ποσειδωνίας
Επιπτώσεις στα παραποτάμια συστήματα
ΑΠΕ –
EuroAsia –
ΦΑ -
αντλιοταμίευση

## Slide 43: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Θετικές Επιπτώσεις :
Μεγάλης κλίμακας μείωση των αέριων εκπομπών
Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
ΑΠΕ –
ΦΑ -
Ηλεκτροκίνηση –
Προώθηση ΜΜΜ -
Μείωση στόλου βενζινοκίνητων οχημάτων

## Slide 44: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Θετικές Επιπτώσεις :
Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
Το αποτύπωμα CO2 eq όλων των μέτρων είναι θετικό : μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 eq

## Slide 45: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες
Θετικές επιπτώσεις από την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στις πόλεις
Δενδροφύτευση
Δενδροφύτευση

## Slide 46: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Θετικές επιπτώσεις :
Θα επηρεαστεί θετικά η αξία της ακίνητης περιουσίας
Κλείσιμο
χωματερών
Ενεργειακή
Αναβάθμιση
Βιώσιμοι τρόποι
μεταφοράς

## Slide 47: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Θετικές επιπτώσεις θα προκύψουν και από το σχέδιο δενδροφύτευσης 1,000,000 δένδρων ανά έτος που ισοδυναμεί
Αρνητικές επιπτώσεις λόγω κατάληψης συνολικής έκτασης 650 / 1775 εκταρίων
Επηρεασμός περιοχών εξαιρετικής φυσικής καλλονής
ΑΠΕ

## Slide 48: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Θετικές επιπτώσεις θα προκύψουν από την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου,
Θετικές επιπτώσεις από την βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους και μηνημεία πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς

## Slide 49: ΣΥΝΟΨΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Το σενάριο των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων είναι το προτιμητέο σενάριο το οποίο επιτρέπει στην Κύπρο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν στη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις κλίμα που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού, ενώ ταυτόχρονα
9 παράμετροι είχαν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω της περιβαλλοντικής διάστασης όλων των μέτρων,
Μικρές αρνητικές επιπτώσεις αναγνωρίστηκαν σε τέσσερεις παραμέτρους, οι οποίες όμως είναι αναστρέψιμες με τα κατάλληλα μέτρα :
  Βιοποικιλότητα : από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού δικτύου),
  Έδαφος : από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού δικτύου),
  Τοπίο: από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού δικτύου),
  Πολιτιστική κληρονομιά : μεταφορές
Η εφαρμογή των μέτρων δεν συνδέεται με διασυνοριακές επιπτώσεις

## Slide 50: ΜΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  | ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ |  |  |  | 
 |  | Απόβλητα | Γεωργικός / Κτηνοτροφικός Τομέας | Ηλεκτρική Ενέργεια | Ψύξη / Θέρμανση | Μεταφορές
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Με τα ισχύοντα Μέτρα / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα |  |  |  |  |  | 
1 | Βιοποικιλότητα Αποφυγή απώλειας και διατήρηση οικοτόπων – διατήρηση και αύξηση του συνολικού αριθμού φυτικών ειδών – αποφυγή μείωσης απειλούμενων και ενδημικών ειδών | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή των προστατευόμενων περιοχών, οικοτόπων προτεραιότητας, κτλ., Εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για τα έργα που χωροθετούνται εντός ή κοντά προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών Υποβάθρου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση και σήμανση των οικοτόπων προτεραιότητας, των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, των σημαντικών ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας (φωλιές, θέσεις αναπαραγωγής και τροφοληψίας), πριν την έναρξη της φάσης κατασκευής, καθορίζοντας και τα μέτρα προστασίας τους κατά την φάση της κατασκευής, Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) |  |  |  | 
2 | Πληθυσμός Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή οικισμών, Αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού των κοινοτήτων που προγραμματίζονται τα έργα
3 | Ανθρώπινη Υγεία Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας / βελτίωση της ποιότητας ζωής / περιορισμός της έκθεσης σε κίνδυνο | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή οικισμών,

## Slide 51: ΜΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  | ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ |  |  |  | 
 |  | Απόβλητα | Γεωργικός / Κτηνοτροφικός Τομέας | Ηλεκτρική Ενέργεια | Ψύξη / Θέρμανση | Μεταφορές
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Με τα ισχύοντα Μέτρα / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα |  |  |  |  |  | 
4 | Έδαφος Μείωση των επιπτώσεων / προστασία από την διάβρωση / αποφυγή φαινομένων ερημοποίησης | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή περιοχών όπου το έδαφος παρουσιάζει προβλήματα ευστάθειας και διάβρωσης ανάλογα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την περιορισμό τις κάλυψης του εδάφους από τις εγκαταστάσεις των έργων, Επαναχρησιμοποίηση των χωματουργικών υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και τις εκσκαφές, στο μέγιστο δυνατόν και διάθεση της περίσσειας των χωματουργικών υλικών σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις; Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) |  |  |  | 
5 | Ύδατα Μείωση της ρύπανσης | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή επηρεασμού των επιφανειακών και υπόγειων νερών, Να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από τα όρια υδατορεμάτων και εφόσον απαιτείται να εκπονούνται οι μελέτες οριοθέτησης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΤΑΥ προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η φυσική επιφανειακή απορροή και η αποστράγγιση
6 | Αέρας Τήρηση οριακών τιμών συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Τήρηση των ορίων εκπομπής. Εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο» και μέτρων τα οποία αναφέρονται στην Έκθεση για τα Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών των Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Ατμόσφαιρα της Κύπρου, Προγράμματα προώθησης των μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλων βιώσιμων μέτρων μετακίνησης, Ετοιμασία ολοκληρωμένου Σχεδίου Κυκλοφοριακής Διαχείρισης (ΣΜΠΕ)

## Slide 52: ΜΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  | ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ |  |  |  | 
 |  | Απόβλητα | Γεωργικός / Κτηνοτροφικός Τομέας | Ηλεκτρική Ενέργεια | Ψύξη / Θέρμανση | Μεταφορές
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Με τα ισχύοντα Μέτρα / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα |  |  |  |  |  | 
7 | Κλιματικές Αλλαγές Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοικηπίου / εξορθολογισμός των επι μέρους ποσοστών κάθε τομέα | Προγράμματα ενημέρωσης των καταναλωτών και χρηστών του Ηλεκτρικού Συστήματος σε σχετικά με τις πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, Προώθηση των έργων ΑΠΕ, Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ Περιορισμός των συμβατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Έλεγχοι των ρυπογόνων βιομηχανιών και άλλων χρήσεων/δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι όροι των αδειών εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, Τα μέτρα για την προσαρμογή των έργων στην κλιματική αλλαγή να συνδέονται με τους όρους των αδειών οποιουδήποτε νέου έργου στην περιοχή και να επιβάλλονται από τις Αρμόδιες Αρχές, Εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ |  |  |  | 
8 | Περιβαλλοντικός θόρυβος Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Για τα έργα εντός προστατευόμενων περιοχών να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά το δυνατόν οι κατασκευαστικές εργασίες να πραγματοποιούνται εκτός εποχής αναπαραγωγής και φωλεασμού της ορνιθοπανίδας (Μάρτιος – Ιούνιος). Επιπλέον, συνιστάται η παρακολούθηση του θορύβου πριν και κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής εντός και στα όρια του γηπέδου επέμβασης παράλληλα με τις εργασίες πεδίου για την ορνιθοπανίδα, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης
9 | Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία | Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή περιοχών: γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, υψηλού κινδύνου πλημμύρας, με έντονη τουριστική ανάπτυξη Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ)

## Slide 53: ΜΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  | ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ |  |  |  | 
 |  | Απόβλητα | Γεωργικός / Κτηνοτροφικός Τομέας | Ηλεκτρική Ενέργεια | Ψύξη / Θέρμανση | Μεταφορές
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Με τα ισχύοντα Μέτρα / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα |  |  |  |  |  | 
10 | Τοπίο Ελαχιστοποίηση Επιπτώσεων | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή των προστατευόμενων περιοχών, οικοτόπων προτεραιότητας, κτλ., Εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για τα έργα που χωροθετούνται εντός ή κοντά προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Εφαρμογή της Σύμβασης για το Τοπίο, Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) |  |  |  | 
11 | Πολιτιστική Κληρονομιά Διατήρηση, προστασία, ανάδειξη / ενίσχυση προσβασιμότητας | Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή χωροθέτησης των έργων εντός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, Τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα πρέπει να διακόπτονται και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατόπιν υπόδειξης του Τμήματος Αρχαιοτήτων

## Slide 54: ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Περιβαλλοντική Παράμετρος | Δείκτης Παρακολούθησης | Βάση Δεδομένων
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και Πανίδα | Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών οι οποίες θα επηρεαστούν από το Σχέδιο | Τμήμα Περιβάλλοντος
 | Αφθονία και Κατανομή Επιλεγμένων Ειδών | 
 | Είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος | 
Πληθυσμός | Αριθμός απασχολούμενων | Στατιστική Υπηρεσία
Ανθρώπινη Υγεία | Προσδόκιμο ζωής | Στατιστική Υπηρεσία
Έδαφος | Εκτροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών από τους χώρους υγειονομικής ταφής | Τμήμα Περιβάλλοντος
 | Αριθμός αδειών μονάδων αναερόβιας χώνευσης | Τμήμα Περιβάλλοντος - ΡΑΕΚ
 | Κάλυψη της γης | 
Επιφανειακά και υπόγεια νερά | Εκτροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών από τους χώρους υγειονομικής ταφής | Τμήμα Περιβάλλοντος – Τμήμα Αναπτύξεως υδάτων
 | Χρήση υδάτινων πόρων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Ατμοσφαιρικός Αέρας | Εκπομπές κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
 | Τάσεις και προβλέψεις των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου | Τμήμα Περιβάλλοντος
 | Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές του θερμοκηπίου | 
Κλιματικοί παράγοντες | Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές θερμοκρασίες | Μετεωρολογική Υπηρεσία
 | Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές του θερμοκηπίου | Τμήμα Περιβάλλοντος
 | Τάσεις και προβλέψεις των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου | Τμήμα Περιβάλλοντος
 | Ένταση Ενέργειας | Υπηρεσία Ενέργειας
 | Τελική Κατανάλωση Ενέργειας | 
 | Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας | 
 | Ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | 
 | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με την ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας | 
 | Μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας | 
 | Χρήση καθαρότερων και εναλλακτικών καυσίμων | Υπηρεσία Ενέργειας
 | Ζήτηση επιβατικών μεταφορών | Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Υλικά περιουσιακά στοιχεία |  | 
Πολιτιστική κληρονομιά | Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος | Τμήμα Αρχαιοτήτων
 | Αριθμός υποδομών πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος | Τμήμα Αρχαιοτήτων

## Slide 55: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ _ ΣΜΠΕ
ΑΠΕ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | Στρατηγικo Σχeδιο ΑΠΕ και ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΜΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΜΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΣΜΠΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΒΑΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΜΠΕ ΣΒΑΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ και ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΜΠΕ ΣΒΑΚ ΠΑΦΟΥ και ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΜΠΕ ΣΒΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ και ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΜΠΕ
 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΜΠΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΕ και ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΜΠΕ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ | ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΜΠΕ

## Slide 56: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΑΠΕ)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βιοποικιλότητα – χλωρίδα - πανίδα | Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και αποφυγή απώλειας οικοσυστημάτων σε συμφωνία με την Οδηγία για τους Οικοτόπους και την Οδηγία για τα Πτηνά Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων ειδών και των ενδημικών ειδών Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών οικοσυστημάτων | Ποσοστό του αριθμού των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε περιοχές Natura 2000 σε σχέση με το σύνολο των έργων του Σχεδίου της κάθε περιοχής. Ποσοστό του αριθμού των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών ορνιθοπανίδας .
Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία | Προστασία της Δημόσιας Υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων | Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής (απασχόληση, κάλυψη ενεργειακών αναγκών)
Έδαφος | Διαφύλαξη χαρακτηριστικών του εδάφους | Ρύπανση ή διάβρωση εδάφους Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους
Ύδατα | Προστασία των επιφανειακών – υπόγειων υδάτων | Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης του υδρογραφικού δικτύου κατά την υλοποίηση των ενεργειακών υποδομών
Αέρας και Κλίμα | Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ικανοποίηση του Εθνικού Στόχου ως προς τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική παραγωγή ενέργειας | Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
Υλικά περιουσιακά στοιχεία | Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην αξία της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης (περιορισμός των απολλοτριώσεων) ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών υποδοµών καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, | Ποσοστό κάλυψης εδάφους Προστασία από φυσικές καταστροφές
Πολιτιστική κληρονομιά | Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί να βρεθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος) | Επιπτώσεις στα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς (έργα που διέρχονται πλησίον ή εντός οπτικού πεδίου αρχαιολογικών χώρων)
Τοπίο | Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης προστασίας και ευαισθησίας, Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων ενεργειακών υποδοµών | Αριθμός των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε ΤΥΦΑ σε σχέση με το σύνολο των έργων του Σχεδίου

## Slide 57: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΕ)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βιοποικιλότητα – χλωρίδα - πανίδα | Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και αποφυγή απώλειας οικοσυστημάτων σε συμφωνία με την Οδηγία για τους Οικοτόπους και την Οδηγία για τα Πτηνά Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων ειδών και των ενδημικών ειδών Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών οικοσυστημάτων | Ποσοστό του αριθμού των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε περιοχές Natura 2000 σε σχέση με το σύνολο των έργων του Σχεδίου της κάθε περιοχής. Ποσοστό του αριθμού των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών ορνιθοπανίδας .
Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία | Προστασία της Δημόσιας Υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων | Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής (απασχόληση, κάλυψη ενεργειακών αναγκών) Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Έδαφος | Διαφύλαξη χαρακτηριστικών του εδάφους και του υποθαλάσσιου πυθμένα | Ρύπανση ή διάβρωση εδάφους και πυθμένα Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους
Υδάτινοι Πόροι | Προστασία των επιφανειακών – υπόγειων και παράκτιων υδάτων | Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υπόγειων, θαλάσσιων και επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης του υδρογραφικού δικτύου κατά την υλοποίηση των ενεργειακών υποδομών
Αέρας και Κλίμα | Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ικανοποίηση του Εθνικού Στόχου ως προς τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική παραγωγή ενέργειας | Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου Συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
Υλικά περιουσιακά στοιχεία | Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην αξία της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης (περιορισμός των απολλοτριώσεων) ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών υποδοµών καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, | Ποσοστό κάλυψης εδάφους Προστασία από φυσικές καταστροφές
Πολιτιστική κληρονομιά | Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί να βρεθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος) | Επιπτώσεις στα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς (έργα που διέρχονται πλησίον ή εντός οπτικού πεδίου αρχαιολογικών χώρων)
Τοπίο | Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης προστασίας και ευαισθησίας, Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων ενεργειακών υποδοµών | Αριθμός των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε ΤΥΦΑ σε σχέση με το σύνολο των έργων του Σχεδίου

## Slide 58: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βιοποικιλότητα – χλωρίδα - πανίδα | Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και αποφυγή απώλειας οικοσυστημάτων σε συμφωνία με την Οδηγία για τους Οικοτόπους και την Οδηγία για τα Πτηνά Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων ειδών και των ενδημικών ειδών Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών οικοσυστημάτων | Υποδομές ή δραστηριότητες (αριθμός έργων) οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια οικοσυστημάτων, να επηρεάσουν αρνητικά προστατευόμενες περιοχές, την χλωρίδα και την πανίδα Ποσοστό του αριθμού των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών ορνιθοπανίδας Υποδομές ή/και δραστηριότητες που θα κατακερματίσουν τη συνέχεια μεταξύ σημαντικών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, ή που θα αποτελέσουν φραγμό στις μετακινήσεις ατόμων ή πληθυσμών πανίδας;
Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία | Προστασία της Δημόσιας Υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων | Βελτίωση της ποιότητας ζωής Μείωση ατυχημάτων Μείωση αέριων ρύπων και περιβαλλοντικού θορύβου Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας Εύκολη και λειτουργική πρόσβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς Βελτίωση των προσβάσεων στις κοινωνικές, υγειονομικές και δημόσιες υπηρεσίες για όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα για άτομα ευαίσθητων κατηγοριών Ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων μεταφορικών υποδομών Επηρεασμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Βαθμός διεύρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται ή εξαρτάται από τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

## Slide 59: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
Έδαφος | Διαφύλαξη χαρακτηριστικών του εδάφους Διαφύλαξη των χρήσιμων εδαφών | Ρύπανση ή διάβρωση εδάφους Κατάληψη χρήσιμων εδαφών Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους
Ύδατα | Προστασία των επιφανειακών – υπόγειων υδάτων | Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης του υδρογραφικού δικτύου κατά την υλοποίηση των υποδομών / έργων
Αέρας και Κλίμα | Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ικανοποίηση του Εθνικού Στόχου ως προς τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική παραγωγή ενέργειας | Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου Συμμετοχή των ΑΠΕ στις μεταφορές Συμμετοχή του Σχεδίου στους στόχους της ενεργειακής απόδοσης
Περιβαλλοντικός Θόρυβος | Μείωση του θορύβου που προκαλείται από τις συγκοινωνιακές υποδομές και αποφυγή έκθεσης σε επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια | Μείωση επιπέδων θορύβου Περιοχές στις οποίες έχουν ετοιμαστεί οι Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου
Υλικά περιουσιακά στοιχεία | Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην αξία της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης (περιορισμός των απολλοτριώσεων) ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική χρήση των υπαρχουσών υποδοµών καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, | Ποσοστό κάλυψης εδάφους Προστασία από φυσικές καταστροφές Μεταβολή της αξίας της ακίνητης περιουσίας
Πολιτιστική κληρονομιά | Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί να βρεθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος) | Επιπτώσεις στα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς (έργα που διέρχονται πλησίον ή εντός οπτικού πεδίου αρχαιολογικών χώρων) Βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους και εκδηλώσεις πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Τοπίο | Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης προστασίας και ευαισθησίας, Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών | Αριθμός των έργων που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά σε ΤΥΦΑ σε σχέση με το σύνολο των έργων του Σχεδίου

## Slide 60: Αναδοχοσ φορεασ
La Solas Services – AEOLIKI Ltd.
Συντονιστής: Δρ. Ιωάννης Π. Γκλέκας
iglekas@aeoliki.com
Τηλ. 96 670327
Φαξ. 22 757778
Σας ευχαριστω